## Slide 1
第15,16單元 機器人走出去
顏色感應器(判斷) 循線
ROBOTICS

## Slide 2
學習目標
學習顏色感測器應用
理解循線邏輯及方法
學習if then else判斷式概念
完成循線任務

## Slide 3
課程內容
循線機器人與生活上的應用
循線小車搭建
顏色感測器原理及功能說明
循線方法及程式

## Slide 4
循線機器人與生活上的應用
參考影片網址:
https://youtu.be/T96LdRnOBgA?t=84
醫院體檢搬運系統

## Slide 5
https://youtu.be/qK0JZTgfISg
參考影片網址:
無人送餐車
循線機器人與生活上的應用

## Slide 6
循線小車搭建

## Slide 7
循線小車搭建

## Slide 8
循線小車搭建

## Slide 9
循線小車搭建

## Slide 10
循線小車搭建

## Slide 11
循線小車搭建

## Slide 12
循線小車搭建

## Slide 13
循線小車搭建

## Slide 14
循線小車搭建

## Slide 15
循線小車搭建

## Slide 16
循線小車搭建

## Slide 17
循線小車搭建
Port A : 右馬達
Port B : 左馬達
Port D : 顏色感測器

## Slide 18
顏色感測器原理
感測物體中的R(紅)、G(綠)、B(藍)組成的比例來辨別顏色，向物體照射具有RGB成分的光，反射光的顏色成分會隨物體的顏色發生改變。 例如，紅色物體的反射光成分為紅，黃色物體為紅和綠、白色則包含紅、綠、藍全部成分。
參考資料來源: https://www.rohm.com.tw/electronics-basics/sensors/sensor_what7

## Slide 19
顏色感測器功能
顏色感測
感測物體表面顏色，可感測的顏色如下
反射光感測
感測物體表面反射率 (0%~100%)
白色反射率 > 黑色反射率
環境光感測
0~100% (暗~亮)
紅紫色、藍色、中藍
綠色、黃色、紅色
白色、黑色、沒顏色
那些功能適合循線?

## Slide 20
顏色感測器顏色循線邏輯
顏色感測器感測到顏色
程式判斷修正循線小車的方向，在黑線及白底間呈現S形的循線線形
要正確修正循線小車的方向，必須決定循線開始前顏色感測器照射光擺放在黑線左邊或右邊。
註：上圖為顏色感測器照射光擺放在黑線右邊

## Slide 21
單顏感循線線形差異
那種循線線形最好? 為什麼？
B
A
C
D
Notes: A: 車身擺動幅動小，循線速度快，適合直線，彎線需調整轉向大小
B: 車身擺動幅動稍大，循線速度稍慢，適合彎線較多的線圖
C: 車身擺動幅動太大，循線容易脫離
D: 無循線功能

## Slide 22
循線任務示意圖
循線小車延著黑線循線至終點紅線即停止

## Slide 23
循線方法 - 1：感測顏色
感測白色：循線小車往左偏
感測黑色：循線小車往右偏
註：顏色感測器照射光擺放在黑線右邊

## Slide 24
設定馬達連接埠
循線方法 - 1：感測顏色
流程圖
程式參考
註：顏色感測器照射光擺放在黑線右邊
開始
顏色白色
左馬達功率：20
右馬達功率：30
是
是
否
顏色黑色
左馬達功率：30
右馬達功率：20
顏色紅色
結束
是
否
為擴充模塊，設定請點我！
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
迴圈停止條件為偵測紅色
判斷式：顏感偵到黑色時
馬達向右轉
馬達向左轉
判斷式：顏感偵到白色時
馬達停止
程式結束

## Slide 25
循線方法 - 1：感測顏色
觀察:
循線速度快慢?
循線小車擺動幅度大小?
彎曲線能否循線?
調整:
左右馬達功率大小對速度及擺動幅度有何影響？
試著調整左右馬達功率到的最佳比例

## Slide 26
顏色感測器反射光循線邏輯
顏色感測器感測到反射光強度
程式判斷修正循線小車的方向，在黑線及白底間呈現S形的循線線形
要正確修正循線小車的方向，必須決定循線開始前顏色感測器照射光擺放在黑線左邊或右邊。
註：上圖為顏色感測器照射光擺放在黑線右邊

## Slide 27
白色反射強度高
黑色反射強度低
循線方法 - 2： 感測反射光強度
~100%
~50%
~0%
反射強度示意圖
高
中
低
（反射強度受外界光線及物體表面反射影響數據會有差異)

## Slide 28
循線方法 - 2：反射光強度量測方法
在SPIKE程式左上角打開智能集線器連接
A. 量測白色反射強度
尋找顏感並選擇反射
B. 量測黑線反射強度

## Slide 29
基本型：
黑白中心值：
(黑色反射強度+白色反射強度)/2
例. (17% + 98%) / 2 = 58 %
程式判斷式：（二分法）
> 58% 🡪 白色
< 58% 🡪 黑色
循線方法 - 2：計算反射光強度判斷值
58%
>58%
<58%

## Slide 30
循線方法 - 2：感測反射強度(基本型)
流程圖
程式參考
註：顏色感測器照射光擺放在黑線右邊
開始
左馬達功率：20
右馬達功率：30
是
否
反射<58%
左馬達功率：30
右馬達功率：20
顏色紅色
結束
是
否
馬達停止
1
2
3
4
5
6
7
設定馬達連接埠
1
2
3
4
5
6
7
迴圈停止條件為偵測紅色
判斷式：反射強度低於58時
馬達向右轉
馬達向左轉（反射強度大於58時）
馬達停止
程式結束

## Slide 31
循線方法 - 2：感測反射強度(基本型)
觀察:
循線速度快慢?
循線小車擺動幅度大小?
彎曲線能否循線?
調整:
左右馬達功率大小對速度及擺動幅度有何影響？
試著調整左右馬達功率到的最佳比例

## Slide 32
循線方法 - 2：計算反射光強度判斷值
進階型：
A. 黑白中心值：
(黑色反射強度+白色反射強度)/2
例. (17% + 98%) / 2 = 58 %
B. 黑白中心值與白色反射強度的中心值
(黑白中心值+白色反射強度)/2
例. (58% + 98%) / 2 = 78%
C.黑白中心值與黑色反射強度間的中心值
(中心值+黑色反射強度)/2
例. (58% + 17%) / 2 = 38%
58%
>58%
<78%
<38%
>38%
<58%
>78%
程式判斷式：（四分法）
>78% 🡪 白色
<38% 🡪 黑色
>38% & <58% 🡪偏黑
>58% & <78% 🡪偏白

## Slide 33
循線方法 - 2：感測反射強度(進階型)
流程圖
註：顏色感測器照射光擺放在黑線右邊
開始
左馬達功率：20
右馬達功率：30
是
否
反射<58%
左馬達功率：30
右馬達功率：20
顏色紅色
結束
是
否
反射<38%
是
左馬達功率：30
右馬達功率：25
反射>78%
否
左馬達功率：25
右馬達功率：30
是
否
馬達停止

## Slide 34
循線方法 - 2：感測反射強度(進階型)
程式參考
1
2
3
4
5
6
7
設定馬達連接埠
1
2
3
4
5
6
7
8
迴圈停止條件為偵測紅色
判斷式：反射強度<58時
判斷式：反射強度<58且<38時
馬達向右轉（小）反射強度<58且>38時
馬達向右轉（大）
馬達停止
程式結束
8
9
10
11
判斷式：反射強度>58時且>78時
馬達向左轉（大）
9
馬達向左轉（小）反射強度>58且<78時
10
11

## Slide 35
循線方法 - 2：感測反射強度(進階型)
觀察:
循線速度快慢?
循線小車擺動幅度大小?
彎曲線能否循線?
調整:
左右馬達功率大小對速度及擺動幅度有何影響？
試著調整左右馬達功率到的最佳比例

## Slide 36
補充：SPIKE 程式設定 – 新增擴充模塊
步驟一
Spike右下角新增擴充模塊
步驟二
勾選 更多運動模塊
步驟三
回程式主畫面找尋更多模塊